## Slide 1
第五章 装配图

## Slide 2
第一节 装配图的作用和内容
内 容
第二节 装配图的视图
第三节 装配图中的尺寸
第四节 装配图中的序号、明细栏和标题栏
第五节 看装配图

## Slide 3
第一节 装配图的作用和内容
表达机器或部件的工作原理、各零
件之间的装配关系和位置关系
用途
设计 — 先画装配图，再根据装配图
拆画零件图
作用
生产 — 根据装配图将零件装配成部
件或机器

## Slide 4
节流阀
1.阀体
2.阀盖
3.垫片
4.阀杆
5.填料
6.压盖螺母
7.压盖
8.手轮
9.螺母
10.垫圈

## Slide 5
9
95 ~ 105
M141.5
5
5
M101
12
H8
f8
65
10
8
7
6
5
4
3
2
1
52
技术条件
1、装配后在70大气压下进行密封性试
验。当关闭时应无流体通过，否则要对
阀杆阀体配合部分进行配研。当开启时
流体通过。如果上漏，则拧紧螺母到不
漏为止。
2、阀杆阀盖的螺纹部分使用时应轻松正常。
节 流 阀
序号
零件名称
制图
校核
数量
材 料
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
阀体
阀盖
垫圈
垫片
阀杆
填料
盖螺母
压盖
手轮
螺母
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Cr5Mo
30
45
酚醛胶木
石棉绳
30
30
45
鸡毛纸
45
GB97.2-85-6
GB6170-86-M6
共 张
比例 2：1
清华大学
图号

## Slide 6
明细表：列出机器或部件中各零件的序号、
名称、数量、材料等。
内容
一组视图
表达机器或部件的结构、工作原理、
装配关系、各零件的主要结构形状；
尺寸
机器或部件的规格、配合、安装、
总体尺寸；
技术要求
说明机器或部件的性能、装配、检验等要求；
标题栏、明细表
标题栏：说明名称、重量、比例、图号、
设计单位等；

## Slide 7
第二节 装配图的视图
一、视图、剖视、断面
滑动轴承的组成

## Slide 8
滑动轴承装配图

## Slide 9
电动机转子装配图

## Slide 10
二、装配图的规定画法
接触表面、配合表面
画一条线
不接触表面画两条线
接触表面画一条线
配合表面画一条线
不接触
表面画
两条线
装配过程
阀体
阀杆
垫片
阀盖
填料
压盖
手轮
垫圈
螺母
节流阀

## Slide 11
相邻两个零件的剖面线
必须方向相反，或间隔
不同
同一零件在不同视图中
的剖面线必须方向、间
隔均相同
当剖切面通过螺钉、螺
母、垫圈等联接件及实
心杆件的基本轴线时，
这些零件均按不剖绘制
假想画法：不属于本部
件，但与本部件有关的
相邻零件可用双点划线
表示
节流阀

## Slide 12
第三节 装配图中的尺寸
一、规格尺寸
二、外形尺寸
三、装配尺寸
1.配合尺寸
2.零件间的连接尺寸
3.重要的相对位置尺寸
四、安装尺寸
五、其他重要尺寸

## Slide 13
规格尺寸
外形尺寸
外形尺寸
外形尺寸
配合尺寸
配
合
尺
寸
连接尺寸
安装尺寸
安装尺寸
安装尺寸

## Slide 14
第四节 装配图中的序号、明细栏和标题栏
一、序号
（1）装配图中所有的零、部件都必须编写序号。
（2）装配图中一个部件（或组件）可只编写一个序号；
同一装配图中相同的零、部件应编写同样的序号。
（3）装配图中零，部件的序号应与明细栏中的序号一致。
1．一般规定

## Slide 15
2．序号编排方法
字体比图中尺
寸数字大2号
黑点
通用表示方法

## Slide 16
所指部分内不便画圆点时，可在指引线的末端面出箭头，并指向该部分的轮廓
指引线不应与剖面线平行

## Slide 17
1
2
3
1
2
3
1
连接件零件组
可共用指引线
相同零件一般只编一个号，必要时可重复
编号依顺时针或逆时针方向顺序整齐排列
同一装配图中编注序号形式应一致

## Slide 18
二、标题栏和明细栏填写的一些规定
1. 明细栏表画在标题栏上方，序号应自下而上顺序填写，
位置不够，可在标题栏左边接着填写，或另外用纸填写。
2 . 在“名称”栏内，对于标准件，还应写出其规定标记中
除标准号以外的其余内容。对于齿轮、非标堆弹簧等具
有重要参数的零件，还应将它们的参数写入。
3.“材料”栏内填写制造该零件所用材料的名称或牌号。
4. 备注”栏内可填写零件的热处理和表面处理等要求，
或其他说明。

## Slide 19
第五节 看装配图
1．看部件装配图的要求
（1）了解部件的名称、用途、性能和工作原理。
（2）了解零件间的相对位置、装配关系及装拆顺序和装拆方法。
（3）弄清每个零件的名称、数量、材料、作用和结构形状。

## Slide 20
2. 看装配图的方法和步骤

## Slide 21
（1）了解部件的名称、用途、性能和工作原理。
（2）分析视图。
（3）了解零件的作用、形状及各零件之间的装配关系。
（4）分析尺寸。
（5）归纳总结。
虎钳轴测图