## Slide 1
第一章
绪 论

## Slide 2
前
言
家具的结构具有多重含义，不仅包含单一构件的载荷和接合，更特指内部零部件的相互连接方式。家具结构是其用以支承外力和自重并将荷载传递到结构支点而延至地面的一个系统。家具结构设计是在考虑家具造型的前提下，进一步进行的原材料类型、零部件的接合方式以及工艺生产方式的确定。

## Slide 3
1
2
3
4
1.1 家具结构设计的概念
1.2 家具结构设计的内容
1.3 家具结构设计的原则
1.4 家具结构设计的程序

## Slide 4: 1.1 家具结构设计的概念
家具结构的发展：
榫卯接合为主→焊、铆结构为主→板式结构→多元化结构
多元化：以工程塑料为构造主体的薄壳塑料家具结构；
以充气式结构为主的气囊式家具；
以胶粘剂为连接主体的弯曲木家具结构；
以缠扎、偏织为连接方式的竹木、藤编家具；
以收、折、叠功能为主的折叠结构家具；
以缝、扎、填充、包裹为主的软体结构家具。

## Slide 5
家具结构的含义：家具结构是其用以支承外力和自重并将荷载传递到结构支点而延至地面的一个系统。
1.单一构件的载荷和接合
2.内部零部件的相互连接方式。
家具结构设计是在考虑家具造型的前提下，进一步进行的原材料类型、零部件的接合方式以及工艺生产方式的确定。

## Slide 6
家具三大工艺技术组成：
1 .主体材料物质特性
2 .结构接口技术
3 .边部及表面处理技术

## Slide 7
（1）产品工艺设计
① 配料、下料工艺
② 接口预处理工艺
③ 部件边部处理工艺
④ 表面装饰工艺
⑤ 装配及软家具缝包工艺
（2）产品结构设计
①卯榫结构 ②胶合结构 ③五金连接件结构 ④金属铆、焊接结构 ⑤包覆和编织结构 ⑥整体浇铸、模压、雕琢及充气体、液体结构
家具结构要素的设计应考虑以下三方面的内容：

## Slide 8: 1.2 家具结构设计的内容
分类：零部件的外部结构、核心结构设计、产品系列的系统结构设计
零部件外部结构设计——指外观造型及相关的整体结构设计，如零部件的形状、规格尺寸、家具与相关产品的连接；
核心结构——指由核心功能的产品结构；
系统结构——指为了做到零部件的通用化、系列化、模块化而进行的结构研究。

## Slide 9
内容：材料的合理选择与计算；确定合理的加工形状与尺寸；制定零部件之间的接合方式；确定局部与整体构造的相互关系。
考虑因素：家具使用原材料和辅助材料的品种规格，零部件的榫接合和各种连接件接合，涂饰材料和胶料等，组成家具中的各个零件、部件的形状结构，加工的工艺流程，家具的装配方法等。

## Slide 10: 1.3 家具结构设计的原则
1.3.1材料性原则
1.3.2工艺性原则
1.3.3稳定性原则
1.3.4人体工学原则
1.3.5装饰性原则
1.3.6 经济性原则
1.3.7 环保性原则

## Slide 11: 1.3.1材料性原则
实木家具——榫卯接合
板式家具——连接件接合
金属家具——焊接、铆接
竹藤家具——纺织、捆绑
塑料家具——浇铸、铆接
玻璃家具——浇铸、铆接为主
根据家具材料，选择、确定接合方式，是结构设计的有效途径。

## Slide 12: 1.3.2工艺性原则
工艺性
材料本身的加工工艺性
零件及部件外形的加工工艺性
零部件的生产不仅是形的加工，更重要的是接口的加工。
在进行产品的结构设计时，应根据产品的风格、档次和企业的生产条件合理确定接合方式。

## Slide 13: 1.3.3稳定性原则
家具结构设计的主要任务就是要根据产品的受力特征，运用力学原理，合理构建产品的支撑体系，保证产品的正常使用。
1.3.4人体工学原则
家具结构设计必须符合人体工学原则，根据人体尺寸、人体动作尺寸、人的各种生理特征来确定家具的尺度、色彩、光泽、软硬度等，最终使人和家具之间处于一种最佳的和谐状。

## Slide 14: 1.3.5装饰性原则
家具产品的外观设计必须符合形式美的一般规律。
以不同的线面组合，产生符合几何规律的形体、合理的材料质感、与环境相适宜的色彩，使家具产品在造型上符合艺术造型的美学规律和形式美法则。
1.3.6 经济性原则
1.体现一定的经济性原则，以适应人们不同的消费水平。
2.尽量达到高产低耗，取得相应的经济效益。
3.便于机械化生产外，合理用料。
用最优化最简洁的结构体现造型，使产品在同等美学功能上实现商业价值的最大化。

## Slide 15: 1.3.7 环保性原则
1.家具产品本身对环境无影响；
2.考虑资源的持续利用。

## Slide 16: 1.4 家具结构设计的程序
设计程序是指对产品设计工作步骤、顺序和内容的规定。

## Slide 17: 1．市场调查与设计策划
市场调查——进行信息的搜集与整理，在此基础上进行纵向与横向的对比，对市场与信息进行准确的分析与定位。
设计策划——在市场调查的基础上，通过需求分析和市场预测，确立设计目标。

## Slide 18: 2．设计定位与设计创意
设计定位——在设计前期对资料进行收集、整理、分析的基础上，综合一个具体产品的使用功能、材料、工艺、结构、尺度和造型、风格而形成的设计目标或设计方向。
设计创意——考虑设计什么样的产品；为什么人所使用；已有的产品形态和功能，用什么样的形态和功能满足人们的新需求；怎样应用新技术与新材料；怎样突破陈旧的造型模式，表现最新的创意。

## Slide 19: 3．设计表达与设计深化
设计表达——概念草图设计→产品的形态结构、材料、色彩等相关因素的整合发展与完善→用视觉化的图形语言表达出来。
过程：具体——模糊——集中——扩展——再集中——再扩展这种反复螺旋上升
设计深化：确定零件合理的加工形状与尺寸、材料的合理选择与计算、制订零部件之间的结合方式及加工工艺、确定局部与整体构造的相互关系。

## Slide 20: 4．三维立体效果图表现与模型制作
要把设计的阶段性结果和成熟的创意表达出来，作为设计评判的依据，送交有关方面审查，这就是三维立体效果图和比例模型制作。
三维立体效果图——将家具的形象用空间投影透视的方法，运用彩色立体形式表达出具有真实观感的产品形象，在充分表达出设计创意内涵的基础上，从结构、透视、材质、光影、色彩等诸多元素上加强表现力，以达到视觉上的立体真实效果。
模型制作——推敲造型比例，确定结构细部、材质肌理与色彩搭配

## Slide 21: 5．家具制造工艺施工图绘制
家具施工图必须按照国家制图标准绘制，包括总装配图、零部件图、大样图、开料图等生产用图样。
内容：家具工艺技术文件，包括零部件加工流程表(包括工艺流程、加工说明与要求)、材料计划表(板材、五金件清单)等，并设计产品包装图，编制技术说明、包装说明、运输规则及说明、使用说明书等。

## Slide 22: 6. 样品试制与鉴定
样品试制——通过试制来检验产品的造型效果、结构工艺性，审查其主要加工工艺能否适应批量生产和本企业的现行生产技术条件，以及原材料的供应和经济效益方面有无问题等，以便进一步修正设计图样，使产品设计最后定型。
鉴定——以判定样品是否可达到预定的质量目标和成本目标。

## Slide 23: 7．全套设计图样、技术文件会签审批
内容包括：
产品效果图、结构装配图、零部件图、零部件清单、开料图、材料计划表(板材明细表、五金配件明细表、涂料用量)、包装材料清单、包装说明、产品安装说明等。

## Slide 24: 8．新产品设计开发报告书
系统地对设计工作进行理性总结，全面地介绍推广新产品设计开发成果，为下一步产品生产做准备。
9．市场营销策划
1)确立目标市场，制订营销计划。
2)确定新产品品牌形象、标志识别系统、广告策划设计。
3)确定新产品的展示设计、商店布置、陈列设计。
4)完善新产品的售后服务。

## Slide 25: 10. 市场信息反馈
在实际运作过程中不断跟进，不断完善设计，及时发现问题，准确地采取对策和措施，从而保证新产品的设计开发能创造出更高的社会效益和经济价值。

## Slide 26
作业与思考题 （1）什么是家具结构设计？家具结构设计都包含有哪些内容？ （2）试述家具设计的原则。 （3）试述家具设计的程序。