## Slide 1
软体家具结构设计

## Slide 2
前
言
随着家具行业的不断兴起，人们对新材料、新技术、新领域的不断研究探索，作为家具大家族中的一员——软体家具，也得到了长足的进步。现代软体家具产品覆盖面广泛，品种丰富多样，主要产品包括沙发、沙发床、软椅、床垫等。

## Slide 3
1
软体家具概述
软体家具的主要材料
沙发的结构
床垫的结构
2
3
4

## Slide 4
1.软体家具概述
软体家具一般是指不同材料如实木、人造板、金属等制成框架，辅以弹簧、绷带、泡沫塑料凳作为弹性填料，表面包覆各式面料制成的，具有一定弹性的坐卧类家具的总称。
软体家具按其结构，可分为内骨骼软包家具、外骨骼软包家具、无骨骼软体家具和软骨骼家具。
软体家具按其材料，可分为皮革类软体家具、织物类软体家具和塑料类软体家具。
软体家具按其功能，可分为软体坐具、软体卧具、其他功能软体家具。

## Slide 5
1.软体家具概述
图5-1 内骨骼软包家具
图5-2 外骨骼软包家具
图5-3 无骨骼软体家具
图5-4 软骨骼家具

## Slide 6
1.软体家具概述
图5-5 皮革类软体家具
图5-6 织物类软体家具
图5-7 塑料类软体家具

## Slide 7
1.软体家具概述
软体家具通常分为沙发和弹簧软床垫两大类。
狭义的沙发是指一种装有弹簧软垫的低坐靠椅。广义来说，凡是装有软垫或装有柔软接触表面的座、卧用具，均可称之为沙发，如沙发凳、沙发椅、沙发床等。
弹簧软床垫是以弹簧及软质衬垫物为内芯材料，外表罩有织物面料或软席等材料制成的卧具。

## Slide 8
2 . 软体家具的主要材料
软体家具的原辅材料主要包括框架材料（木材、木质复合材料、金属等）、弹簧、软垫物、绷带和底布、面料、钉、绳、胶黏剂、五金连接件等几部分。

## Slide 9
2.1 框架材料
（1）木质材料：软体家具的框架结构最常用的材料为木质材料，包括实木及人造板，如胶合板、刨花板、纤维板、单板层积材(LVL)等。
（2）金属材料： 软体家具中的金属材料通常以管材、板材、线材或型材等形式出现。
2 . 软体家具的主要材料

## Slide 10
2.2 软体材料
（1） 弹簧: 是软体家具的主要材料之一,常见有螺旋弹簧和蛇形弹簧两类，而螺旋弹簧按形状又可分为中凹型螺旋弹簧（腰鼓弹簧）、圆柱形螺旋弹簧（包布弹簧）、宝塔形螺旋弹簧、拉簧、蛇簧等。
（2）软垫物 :主要有泡沫塑料、棉花、羽绒、人造棉、棕丝等具有一定弹性与柔软性的材料。
（3）绷带 : 绷带的种类很多，有麻织类绷带、棉织类绷带、橡胶类绷带、塑料类绷带等多种结构。
（4）面料 :主要包括布料和皮革两大类。
2 . 软体家具的主要材料

## Slide 11
2.3 其他辅助材料
（1）底：有麻布、棉布、化纤布等。
（2）面料绳：包括蜡绷绳、细纱绳、嵌绳、拉绳等。
（3） 钉 :主要有圆钉、木螺钉、骑马钉、鞋钉、气枪钉、泡钉、扣钉等。
（4） 喷胶:一种溶剂型橡胶胶黏剂
（5）各种各样的塑料胶条、拉布条、锁合胶条等装饰收口材料，有些还会用到金属脚及脚轮，甚至专用的连接件和配件等。
2 . 软体家具的主要材料

## Slide 12
3. 沙发的结构
沙发的外部结构是由沙发靠背、沙发作为、沙发扶手以及沙发脚等构成。
图5-20 沙发的外部结构

## Slide 13
3. 沙发的结构
沙发内部结构是由海绵、木架等组成。
图5-21 沙发的内部结构

## Slide 14
3.1 沙发框架结构
（1）木质框架结构
①实木框架结构 实木木框架的要求，除了尺寸准确，结构合理之外，对材质也有一定的要求。一般采用含水率在15%以下，无腐朽、掘钉力强的硬阔叶村或节子较少的松木。
3. 沙发的结构
图5-22 实木框架结构

## Slide 15
②实木与人造板结合的框架
3. 沙发的结构
图5-23 实木与人造板结合的框架

## Slide 16
③杨木结构人造板框架结构
利用杨木结构人造板（多层胶合板、定向刨花板、单板层积材等）生产的沙发内部结构框架是针对沙发实木框架受众多因素制约，而开发的一种新型木质复合材料结构框架。
3. 沙发的结构
图5-24 杨木结构人造板框架结构

## Slide 17
（2）金属框架结构
金属框架的沙发，是以金属的管材、板材、线材或型材等为结构材料，同时与人接触部位配以软垫等。
3. 沙发的结构
图5-25 金属框架结构

## Slide 18
（3）塑料框架结构
塑料框架通常经过模塑成型而形成的，塑料以其鲜艳的颜色、新颖的造型、轻便实用的特点，在沙发框架结构中得到淋漓尽致的应用。
3. 沙发的结构
图5-26 塑料框架结构

## Slide 19
（4）竹藤框架结构
用竹（藤）材料做沙发的框架，既保持了竹（藤）特有的质感和性能，又克服了易于裂变形的不足，同时还考虑到现实的需求观念。
3. 沙发的结构
图5-27 竹藤框架结构

## Slide 20
（5）功能沙发框架结构
功能沙发主要指的是除了具有普通沙发功能以外，还具有休闲躺椅等功能。其框架结构通常是在普通沙发框架结构的基础上，在沙发底部安装一个能实现功能化的铁架。
3. 沙发的结构
图5-28 功能沙发框架结构

## Slide 21
3.2 沙发软体结构
（1）软层结构的厚薄分类
①薄型软体结构
又称半软体结构，一般采用藤编、绳编、布、皮革、塑料编织、棕绷面等制成，也有采用薄型海绵与面料制作。
②厚型软体结构
有两种结构形式，第一种是传统的弹簧结构，另一种为现代沙发结构，也叫软垫结构。
3. 沙发的结构

## Slide 22
3. 沙发的结构
图5-29 薄型软体结构
图5-30 厚型软体结构

## Slide 23
（2）软层结构的构成弹性主体材料分类
软体部位的结构可分为螺旋弹簧、蛇簧和泡沫塑料三类。
①使用螺旋弹簧的沙发结构
3. 沙发的结构
图5-31 螺旋弹簧沙发

## Slide 24
②使用蛇簧的沙发结构
3. 沙发的结构
图5-32 蛇簧沙发

## Slide 25
（3）活动软垫结构形式分类
沙发的活动软垫结构在这里主要指的是可以活动的座垫及靠垫。
有两种结构形式：一种是带弹簧的填充活动软垫；另一种是无弹簧的填充活动软垫。
3. 沙发的结构

## Slide 26
目前市场上的弹簧床垫一般以采用不同材料搭配而成，从上至下即分为：上面料层、上铺垫层、弹簧层、下铺垫层、下面料层，为增加床垫的舒适性，又将面料层独立，将面料、海绵等铺垫料绗缝在一起，成为双层复合面料层。通常床垫为双面可用，因此，一般的弹簧床垫以弹簧芯作为中心层，上下左右对称结构。
4. 床垫的结构

## Slide 27
4. 床垫的结构
图5-33 床垫的结构
在床垫的构造中，面料层是最上层，铺垫层是弹簧层之上的海绵层，负责填补身体曲线的空隙；弹簧层要求受到冲击时，起到柔和的缓冲作用，主要负责的是承受身体的重力，给予适度的支撑力。

## Slide 28
4. 床垫的结构
（1）弹簧层
弹簧层由弹簧组成，是弹簧床垫内部起支撑作用的结构件。弹簧层可以合理支撑人体各部位，保证人体特别是骨骼的自然曲线，贴合人体各种躺卧姿势。根据弹簧形式不同，弹簧层大致可分连接式、袋装独立式、线状直立式、张状整体式及袋装线状整体式等。

## Slide 29
4. 床垫的结构
图5-34 连接式弹簧层
图5-35 袋装独立式弹簧层
图5-36 线装整体式弹簧层
图5-37 双层弹簧层

## Slide 30
4. 床垫的结构
（2）铺垫层
铺垫层是介于复合面料和弹簧芯之间的衬垫材料，包括泡沫塑料、塑网和麻毡(布)、棕纤维垫、化纤(棉)毡、椰丝垫等各种毡垫。铺垫层充当织物面料层与弹簧层之间的桥梁。

## Slide 31
4. 床垫的结构
图5-39 乳胶海绵
图5-40 记忆海绵
图5-41 3D网布

## Slide 32
4. 床垫的结构
（3）面料层
面料层是由3种结构缝合而成，最上层接触人体的表面材料为面料；中间层为海绵或者乳胶等弹性材料，以增加柔软度和舒适性，一些高档床垫还会使用羊毛、马毛或纳米竹炭等材料；最下层为衬布，通常是无纺布。
图5-44 床垫面料