## Slide 1
第七章
家具结构制图规范与图样表达

## Slide 2
前
言
在家具结构制作的过程中，为了使图样正确无误的表达设计者的意图，制图过程中就要遵循一定的图样表达规则，这就是制图规范。本章主要介绍《家具制图》标准中有关家具结构制图的规范和常用图样表达。

## Slide 3
1
2
3
7.1 家具结构图制图规范
7.2 家具结构图样表达
7.3 家具结构图样及实例阐述

## Slide 4: 7.1 家具结构图制图规范
7.1.1 图幅与图标
根据国家标准，图纸应优先采用下图所规定的基本幅面。在特殊情况下，也允许使用加长幅面。
7.1.2 图框格式
在图纸上，必须用各种粗实线画出图框。

## Slide 5
7.1.3标题栏
零部件图标题栏
结构装配图标题栏

## Slide 6
7.1.4 图线

## Slide 7
7.1.5 字体
1.汉字采用简化字的长仿宋体，高度不小于3.5mm；
2.拉丁字母携程斜体和直体，与水平基准线成75度；
3.在同一图样上，只允许用一种形式的字体

## Slide 8: 7.1.6 绘图比例
比例即图样中图形与其所表达的实物相应要素的线性尺寸之比。

## Slide 9: 7.1.7 尺寸标注
家具制图标准中规定图样上尺寸标注一律以毫米为单位。一个完整的尺寸一般由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止符号及尺寸数字等要素组成。
尺寸组成要素

## Slide 10
尺寸注写方法
半径、直径的尺寸标注方法
角度尺寸注写方法
零件断面的尺寸标注方法

## Slide 11
材料及规格的标注方法

## Slide 12: 7.2 家具结构图样表达
家具结构图样主要包括：视图、剖视图、局部详图、连接件图
家具结构图样
视图：基本视图、斜视图、局部视图
剖视图：全剖、半剖、阶梯剖、局部剖、旋转剖
局部详图：零部件之间的接合、连接件以及榫接合的接合
连接件图

## Slide 13
（1） 基本视图
国家标注规定，用正六面体的六个平面作为基本投影面，从物体的前、后、左、右、上、下6个方向向六个基本投影面投射，得到的6个视图称为基本视图。

## Slide 14
一般以剖视图的形式出现，特别是外形简洁的家具或已有设计图的情况下。
基本视图选择的剖视种类应注意的两个原则：
1)要尽可能多地表达清楚内部结构，特别是连接部分结构。
2)图形不要过多。基本视图的数量应视家具的复杂程度和结构特点而定，一般不少于两个至三个。其中主视图的选择要注意反映家具形体的基本特征。

## Slide 15
（2） 家具图样主视图及视图数量
1.六个基本视图中主视图是最重要的，主视图要求最能反映所画对象的主要形状特征。
2.视图数量的确定取决于家具本身的复杂程度。原则上需要尽可能全面、精确的表达形体特征，其次要便于制图和识图，避免重复表述。

## Slide 16
（3） 斜视图
将零件向不平行于任何基本投影面的平面投射所得的视图称为斜视图。一般只表达该零件倾斜部分的实形，其余部分不必全部画出，其断裂边界用波浪线表示。

## Slide 17: （4） 局部视图
仅表达家具零部件局部形状的视图是局部视图，其投射方向根据绘图需要进行选择。

## Slide 18: 7.2.2 剖视图
1.为了表达家具或其零、部件的内部结构、形状，假想用剖切面将其剖开，将处在观察者与剖切面之间的部分移开，而将其余部分向投影面进行投影所得的图形称为剖视图。
2.剖视图中剖切面的选择，绝大部分是平行面，以使剖视图中的剖面形状反映实形。此外，还可采用全剖、半剖阶梯剖、局部剖、旋转剖等方式表达。

## Slide 19: （1） 全剖视图
用一个剖切面完全地剖开家具后所得的剖视图称全剖视。

## Slide 20: （2） 半剖视图
当家具或其零、部件对称（或基本上对称）时，在垂直于对称平面的投影面上的投影，可以以对称中心线为分界线，一半画成剖视，另一半仍画视图。

## Slide 21: （3） 阶梯剖视图
由两个或两个以上互相平行的剖切平面，剖开家具或其零、部件所得到的剖视图是阶梯剖视。

## Slide 22: （4） 局部剖视图
用剖切平面局部地剖开家具或其零、部件所得的剖视图就是局部剖视。局部剖视用波浪线与未剖部分分界。 局部剖视一般不加标注。

## Slide 23: （5） 旋转剖视图
当两个剖切平面呈相交位置时，需要通过旋转使之处于同一平面内，这样得到的剖视图称为旋转剖视。视图中在剖切符号转折处也要写上字母。

## Slide 24: （6） 剖面符号

## Slide 25
在家具图样中，有时为了便于表达材料的种类，对于个别零件表面不被剖到时，也画上一些符号以示材料种类。

## Slide 26: 7.2.3 局部详图
局部详图主要用来详细表达结构，如：零部件之间的接合方式，连接件以及榫接合的类别、形状以及它们相对位置和大小、某些装饰性镶边线脚的断面形状，基本视图中无法画清楚，更无法标注局部结构的尺寸。必要时，局部详图还可采用多种形式出现，如基本视图某局部处可以画成剖视。

## Slide 27: 7.2.4 榫接合和连接件接合表达方法
固定连接：胶结合、榫结合、铆接、圆钉接合、金属零件的焊接、咬接等。
可拆卸连接：螺纹连接件，还有如木螺钉、倒刺、膨胀管等介于这两者之间的连接。

## Slide 28: （1） 家具榫接合表达方法
榫结合是指榫头嵌入榫眼的一种连接方式。其中榫头可以是零件本身的一部分，也可以单独制作，这时相连接的两零件都只打眼（即打榫孔）。
榫结合有多种多样，基本有三种类型，即直角榫、燕尾榫和圆榫。

## Slide 29
《家具制图》标准规定，当画榫结合时，表示榫头横断面的视图上，榫端要涂以中间色，以显示榫头的形状类型和大小。

## Slide 30: （2） 家具常用连接件连接的画法
《家具制图》标准规定，在基本视图中，圆钉、木螺钉等连接件可用细实线表示其位置。必要时加注连接件名称、数量、规格，不需要画出连接件。

## Slide 31: （3） 家具专用连接件的规定画法
目前各种家具用连接件已有多种，制图时无需详细画出其各部结构，可采用简化画法，即示意画法，仅表示是什么连接件。原则是以最简单的线条画出外形。

## Slide 32: 7.3 家具结构图样及实例阐述
7.3.1 家具结构图样
常见家具结构图样包括：
设计图、零件图、部件图、装配图及大样图

## Slide 34: （1） 设计图
设计图要用详尽的三视图表达家具的外观形状及结构要求，在三视图中无法表达清楚的地方，需用局部视图和向视图等表示，适当配以文字描述家具材料、技术要求等。

## Slide 35: （2） 零、部件图
零件图是表示不可再分的家具构件的图样。主要作用是表达零件各部分的形状结构以及加工装配所必需的尺寸数据等，目的是为生产符合设计要求的零件提供指导和依据，既要准确，又要便于看图下料，进行各道工序的加工。
部件图是表达两个或两个以上零件组装成配件的图样。它要求表达零件之间的装配关系、零件的形状和尺寸以及必要的技术要求。如果有较复杂形状的零件也往往可以在结构装配图中加画该零件的单独视图，用以表达清楚。

## Slide 36
零、部件图

## Slide 37: （3） 装配图
家具装配图是全面表达产品内外结构和装配关系的图纸。要求在全面表达整个家具中各个零部件之间结构关系的基础上，还应表达零部件的形状及相互装配关系；要标注家具的基本外形尺寸、装配尺寸、主要零部件的尺寸和零件编号；标注比较详细的技术要求，如材质、接合形式、边部处理方法及加工精度等。当它替代设计图时，还应画有透视图。
家具结构装配图中的视图部分包括一组基本视图、一定数量的结构局部详图和某些零件的局部视图。

## Slide 38
部件装配图一般都要标注主要零、部件编号(连接件除外)。零件、部件的编号应和零件图、部件图上的编号完全一致。
生产家具仅有装配图是不够的，必须要配套的全部零件图、部件图。
若有了零、部件图，最后只要装配图就可以了，无需各细部结构都画得很详细。

## Slide 39: 立体拆装图
家具图中也有以立体图形式表示家具各零、部件之间装配关系的，将家具各零、部件的立体图按拆卸形式画出，但尺寸大小往往并不严格，只要表示清楚零件、部件之间如何装配，装配的相对位置就可以了。

## Slide 40: 7.3.1.5 大样图
家具大样图是指1：1比例的结构装配图或1：1比例的零部件图。
对于平面曲线一般用坐标方格网线控制较简单方便。

## Slide 41: 7.3.2 家具结构图实例
（1） 实木家具装配图

## Slide 42
三视图及结构图

## Slide 43
零件图

## Slide 44
床尾柜三视图
床尾柜透视图
7.3.2.2 板式家具结构图示例

## Slide 45
床尾柜结构装配图
底板零件图

## Slide 46
面板零件图

## Slide 47
床尾柜五金配件明细表
床尾柜开料明细表

## Slide 48
作业与思考题
1）简述家具制图规范对那些部分做出了要求。 2）家具生产、设计中常用家具图样有哪几类？各有什么作用？ 3）绘家具设计图的基本要求及尺寸标注的要求是什么？ 4）试述家具结构装配图基本表达的内容？ 5）简述家具设计过程中怎样取舍图样种类？