## Slide 1
通信工程制图
主讲：刘通
任务2.10椭圆、椭圆弧的绘制

## Slide 2
01
任务描述
02
相关知识
03
任务实施
04
小结
目录 CONTENTS

## Slide 3
任务描述
通过对椭圆、椭圆弧命令的学习，完成下面的图形的绘制。
任务描述

## Slide 4
方法一
椭圆绘制
在菜单栏中选择“绘图”→“椭圆”命令。
方法二
单击“绘图”面板上的“椭圆”按钮 。
方法三
在命令行中输入“el”，按“Enter”键。
相关知识

## Slide 5
方法一
椭圆弧的绘制
在菜单栏中选择“绘图”→”椭圆”→“圆弧”命令。
方法二
单击“绘图”面板上的“椭圆弧”按钮 。
相关知识

## Slide 6
相关知识
椭圆的重要参数：
中心点、长轴、短轴
椭圆弧的重要参数：
起始角度、终止角度、包含角度

## Slide 7
相关知识
绘制椭圆的方法：
方法1: 轴端点--另一个端点--另一条半轴长
方法2: 中心点--另一个端点--半轴长
方法3: 轴端点--另一个端点--旋转

## Slide 8
相关知识
绘制椭圆弧的方法：
方法1: 绘制椭圆--起始角度--终止角度
方法2: 绘制椭圆--起始角度--包含角度
方法3: 绘制椭圆--参数

## Slide 9
任务实施

## Slide 10
激活椭圆、椭圆弧命令的各种方式
椭圆和椭圆弧的绘制方法
小结
椭圆绘制中的旋转、椭圆弧绘制中的起始角度

## Slide 11
谢谢！