## Slide 1
通信工程制图
主讲：刘方涛
任务5.2 绘图标准

## Slide 2
01
任务描述
02
相关知识
03
任务实施
04
小结
目录 CONTENTS

## Slide 3
任务描述
熟悉绘制相关国家标准，掌握以下制图规范和方法：
1.工程制图的图幅与比例选取。
2.工程制图的字体与图线选用。
任务描述

## Slide 4
一般采用A类纸张
长宽比为
印刷、书写和绘图图纸幅面尺寸
各种A类纸张尺寸
A0：1189mm×841mm
A0对折即为A1
A1对折即为A2
A2对折即为A3
A3对折即为A4
相关知识:图纸、图幅尺寸
GB/T
148-1997

## Slide 5
有装订线
图纸图幅分为：
有装订边和无装订边
相关知识:图框格式
GB/T
14689-2008

## Slide 6
有装订线
图纸图幅分为：
有装订边和无装订边
无装订线
相关知识:图框格式
GB/T
14689-2008

## Slide 7
有装订线
图纸图幅分为：
有装订边和无装订边
图框尺寸
无装订线
相关知识:图框格式
GB/T
14689-2008

## Slide 8
图样及说明中的汉字，宜采用长仿宋体（矢量字体）或黑体，同一图纸字体种类不应超过两种。
技术制图中的字体的公称尺寸系列为：1.8，2.5，3.5，5，7，10，14，20mm
字体与图纸幅面之间的大小关系
长仿宋体的宽度约为高度的0.7倍，黑体字的宽度与高度应相同。
相关知识:字体
GB/T
14691-1993
50001-2010 18229-2000

## Slide 9
一般：0.5 、0.7 、1 mm。
推荐：0.13、0.18 、0.25 、0.35 、0.5 、0.7 、1 、1.4 、2 mm。
图线：粗、中、细
宽度比为：4:2:1
图线的基本线型与应用
相关知识:图线
GB/T
17450-1998

## Slide 10
一般：0.5 、0.7 、1 mm。
推荐：0.13、0.18 、0.25 、0.35 、0.5 、0.7 、1 、1.4 、2 mm。
图线：粗、中、细
宽度比为：4:2:1
图线的颜色
图线的基本线型与应用
相关知识:图线
GB/T
17450-1998

## Slide 11
任务实施

## Slide 12
一般按1:1绘制图形，图幅、字体大小应跟随调整
小结
若字体大小有特殊要求，无法按标准进行设置时，应以保证图形美观、方便施工者阅读为首要原则。

## Slide 13
谢谢！